TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 15/2006. (XII. 22.) Kt. sz. rendelete a helyi építési előírásokról

Tabdi Község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyi építési szabályokról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

- E rendelet hatálya Tabdi község közigazgatási területére terjed ki.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek:

  - igazgatási terület: m=1:10 000 méretarányú (SZ-1) szabályozási terve és annak 12 db 1:2 000 méretarányú részlettervi szelvénye

  - belterület: m=1:2 000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terve szerint lehet.

- E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK), valamint a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások az érvényesek.

Szabályozási elemek

2. §

- A kötelező szabályozási elemek közül csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával változhat

  - a beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása,

  - a beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,

  - a közterületek, utak szabályozása.

- Az irányadó szabályozási elemek

  - a telekhatár,

  - az illetékes szakhatóság hozzájárulásával a védősávok, védőterületek, épületek közötti távolságok meghatározása az övezeti előírások betartásával, a szomszédsági illeszkedés, illetve a helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók, illetve kiegészíthetők.

- A meglévő telkek méretei (hosszúság, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi százalék és telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre előírtaktól, de meglévő/új telket alakítani, telket megosztani csak az övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet, új beépítés pedig csak az övezeti előírások szerint engedhető.

- A korábbi szabályok szerint kialakított, illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni, amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással.

Belterületi határvonal

3. §

A tervezett belterületi határt jelen rendelet terület-felhasználási tagolása határozza meg:

- az (Lf-1), (Lf-2) és (Lf-3) építési övezetű lakóterületek, településközpont vegyes területek és az általuk közrezárt vagy azokat feltáró közterületek e rendelet szerinti felhasználásának feltétele, hogy belterületen legyenek,

- az (Lf-4) építési övezetű lakóterületek és a gazdasági területek övezeti előírások szerinti beépítésének nem feltétele a belterületbe vonás.

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírások

Építésügyi engedélyezéssel kapcsolatos általános előírások

4. §

- Övezeti határ és telekhatár beépítésre nem szánt területen különbözhet, de építmény csak az építést lehetővé tevő telekrészen helyezhető el.

- Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet.

- Építési övezeti határ meglévő tömbön belül megegyezik a mindenkori telekhatárral. A természetvédelmi oltalom alatt álló (TT és ex lege) és a természetvédelmi nyilvántartásban lévő (javasolt természeti terület) határvonala egyúttal övezeti határvonal is.

- A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:

  - belterületen:

    - szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 1,00 méter

    - 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter

    - 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 5,00 méter.

  - külterületen:

    - gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 méter, egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,00 méter,

    - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter,

    - törpealanyra oltott almafa, továbbá  meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,

    - vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter,

    - cseresznyefa esetében 5,00 méter,

    - dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter.

- Új bányaterület a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével (Má) és (E) területen létesíthető.

- A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek, az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra, a szabályozással érintett telkeken azonban telekalakítási-, és ( meglévő kubatúrán belüli építési munka kivételével) építési engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével.

Beépítésre szánt területekre vonatkozó előírások

5. §

- A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint terület-felhasználási egységenként:

  - lakóterület

    - falusias lakóterület

  - vegyes terület

    - településközpont vegyes terület

  - gazdasági terület

    - kereskedelmi, szolgáltató terület

    - ipari terület

  - különleges terület

    - sportterület

    - temető

    - hulladéklerakó

- Az építési telekhez kapcsolódó közterületen – a helyi parkolási rendelet megalkotásáig – tulajdonosi hozzájárulás mellett akkor helyezhető el gépkocsi, ha a telken igazolt módon a ki- és behajtás forgalmi okokból nem megoldható, vagy a már meglévő épület, illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

- A beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre megadottaktól, ha

  - az új beépítés meglévő épület bontásával alakul ki, ekkor a beépítés legfeljebb a kialakult állapot szerinti mértékig engedélyezhető az eredeti, maximális beépítettségi százalék megtartása mellett úgy, hogy az építési engedély csak a bontási engedéllyel együtt vagy a bontási engedély után adható meg,

  - az átalakítás nem jár a beépítettség növelésével.

- Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítés, a közüzemű ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a szigetelt, zárt medencés gyűjtés.

- Terepszint alatti önálló létesítmény a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban, növényzettel fedve valósítható meg.

- Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a terület-felhasználásra előírt általános előírásokat kell alkalmazni.

- Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható.

- E rendelet az adott területre vonatkozóan a szélső határértékeket tartalmazza, az egyes területekre vonatkozó határértékeket (területfelhasználás jele, beépítési mód, maximális beépítettségi százalék, maximális építménymagasság méterben, minimális telekterület m2-ben) a szabályozási terven lévő táblázat tartalmazza.

Lakóterület

6. §

- Falusias lakóterületbe tartozik a község teljes lakóterülete.

- Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével

  - lakóépület,

  - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,

  - szálláshely szolgáltató épület,

  - kézműipari épület,

  - a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági célú épület helyezhető el.

- A (2) bekezdés szerinti épületek egy épületben helyezhetők el, a lakóépületben legfeljebb két lakás lehet, illetve a háztartással kapcsolatos helyiségek önálló épületbe is elhelyezhetők.

- A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint a következő építési övezetekre tagozódik:

  - hagyományos övezet (Lf-1)

  - kistelkes övezet (Lf-2)

  - előkertes övezet (Lf-3)

  - külső övezet (Lf-4)

- Hagyományos övezetben (Lf-1)

  - a kialakítható telek szélessége minimum 14 méter, területe minimum 900 m2,

  - beépítés: oldalhatáros építési hely szerint,

  - beépítettség: maximum 30 százalék,

  - építménymagasság: maximum 4,5 méter,

  - zöldfelület: minimum 50 százalék

  - amennyiben a telken csak gazdasági épület épül, annak területe nem haladhatja meg a 400 m2-t.

- Kistelkes övezetben (Lf-2)

  - a kialakítható telek szélessége minimum 20 méter, területe minimum 550 m2,

  - beépítés: oldalhatáros építési hely szerint a kialakult építési vonalra

  - beépítettség: maximum 30 százalék,

  - építménymagasság: maximum 4,5 méter,

  - zöldfelület: minimum 50 százalék,

  - amennyiben a telken csak gazdasági épület épül, annak területe nem haladhatja meg a 200 m2-t,

  - hátsókert nincs.

- Előkertes övezetben (Lf-3)

  - a kialakítható telek szélessége minimum 16 méter, területe minimum 900 m2,

  - beépítés: oldalhatáros, 5 méteres előkerttel meghatározott építési hely szerint,

  - beépítettség: maximum 30 százalék,

  - építménymagasság: maximum 4,5 méter,

  - zöldfelület: minimum 50 százalék,

  - amennyiben a telken csak gazdasági épület épül, annak területe nem haladhatja meg a 300 m2-t.

- Külső övezetben (Lf-4)

  - a kialakítható telek szélessége minimum 18 méter, területe minimum 1500 m2,

  - beépítés: oldalhatáros építési hely szerint a kialakult építési vonalra

  - beépítettség: maximum 30 százalék,

  - építménymagasság: maximum 4,5 méter,

  - zöldfelület: minimum 50 százalék

(9) Az Lf-1, Lf-2 és LF-4 jelű lakóövezetekben a kerítés elhelyezésének szabályai:

- közterületi telekoldalon csak az építési helyen belül építhető,

- oldalhatárok építési helyen kívüli közterület felöli szakaszai nem keríthetők,

- az a) és b) pontokban nem szabályozott telekoldalon kerítés az általános előírások szerint építhető.

Vegyes terület

7. §

- A településközpont vegyes terület a településközpont beépítésének területe.

- A településközpont vegyes terület építési övezetekre

  - intézményközpont övezetre (Vt-1)

  - ellátási övezetre (Vt-2) tagozódik.

- Az intézményközpont övezetben (Vt-1) az övezeti előírások figyelembevételével

  - elhelyezhető

    - lakóépület,

    - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és az azokat kiszolgáló létesítmény,

    - iroda, műterem,

    - szolgálati lakás,

    - sportépítmény

  - a kialakítható telek területe minimum 900 m2,

  - a beépítés módja: oldalhatáron álló, az utcaszakaszon kialakult előkerttel,

  - a beépítettség maximum 30 százalék,

  - az építménymagasság minimum 4,5 méter, maximum 7,5 méter, a szomszédos épületek közötti maximum 1,5 méteres különbség figyelembevételével,

  - a zöldfelület minimum 10 százalék.

- Az ellátási övezetben (Vt-2) az övezeti előírások figyelembevételével

  - elhelyezhető

    - lakóépület,

    - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

    - iroda,

    - sportépítmény

    - a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági épület

  - a kialakítható telek minimum 14 méter széles, területe minimum 900 m2,

  - a beépítés módja: oldalhatáron álló, a kialakult építési vonal figyelembevételével,

  - a beépítettség maximum 40 százalék,

  - az építménymagasság minimum 4,5 méter, maximum 7,5 méter, a szomszédos épületek közötti maximum 1,5 méteres különbség figyelembevételével,

  - a zöldfelület minimum 10 százalék,

  - telkenként egy épület helyezhető el, amennyiben csak lakás van a telken, egy további, maximum 3,5 méteres építménymagasságú, háztartással kapcsolatos épület is elhelyezhető.

Gazdasági terület

8. §

- Gazdasági terület a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló terület

- Gazdasági terület a kereskedelmi, szolgáltató és az ipari terület.

- A gazdasági területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közút, ha szabályozási szélessége minimum 14 méter, a fordulási sugár az útburkolatoknál minimum 12 méter.

(4) A (Gip-2) építési övezet kivételével a gazdasági terület valamennyi építési övezetének beépítési módjára vonatkozó előírás:

a) új beépítésben: szabadon álló, legalább az adott oldal homlokzatmagassága szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel

b) meglévő beépítésben: zártsorú építési hely szerint a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával hátsókert nélkül.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

9. §

- Kereskedelmi, szolgáltató terület a – nem zavaró hatású – gazdasági tevékenységi célú, épületekkel beépített, illetve beépíthető terület.

- A kereskedelmi, szolgáltató területen az övezeti előírások figyelembevételével

- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épület és az azokhoz kapcsolódó a szociális ellátást vagy szórakoztatást szolgáló építményei,

- szolgálati lakás,

- iroda,

- üzemanyagtöltő

elhelyezhető.

- A kereskedelmi szolgáltató terület a lakóterülettel határos (Gksz-1) építési övezetbe sorolt.

- A lakóterülettel határos övezetben (Gksz-1)

- a kialakítható telek minimum 30 méter széles, minimum 30 méter hosszú és minimum 900 m2,

- -

- a beépítettség maximum 50 százalék,

- az építménymagasság minimum 3 méter, maximum 7,5 méter, ami a technológia függvényében emelkedhet, de a kémény maximális magassága 20 méternél több nem lehet,

- a zöldfelület minimum 20 százalék,

- környezetterhelési határértékként a lakóterületre előírtakat kell alkalmazni.

- -

Ipari terület

10. §

- Az ipari terület termelő gazdasági tevékenység és községgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

- Az ipari területen az övezeti előírások figyelembevétel

- mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötődő ellátási intézmény,

- gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás,

- sportépítmény,

- a településgondozás épületei, valamint az ágazati előírásoknak megfelelő energia-, (villamosenergia, földgáz) vízi- és távközlési közmű elhelyezhető.

(3) Az ipari terület a következő építési övezetekre tagolódik:

- majorsági övezetre (Gip-1)

- településgazdálkodási övezetre (Gip-2)

- borászati üzemi övezetre (Gip-3)”

- egyéb ipari területi építési övezetre (Gip-4)

(4) A majorsági övezetben (Gip-1):

- elhelyezhető

  - szolgálati lakás,

  - iroda,

  - üzemanyagtöltő,

  - sportépítmény,

  - mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú állattartás építményeit is.

- a kialakítható telek minimum 900 m2

- -

- a beépítettség maximum 30 százalék,

- az építménymagasság maximum 7,5 méter, ami technológiai szükségszerűségből változhat,

- a közművesítettséget szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével kell meghatározni,

- a zöldfelület minimum 40 százalék, a telekhatár mentén kötelező fásítással,

- a kialakult állapot szerinti lakásokon építési munka a tanyaudvarra vonatkozó szabályok szerint engedélyezhető.

(5) A területgazdálkodási övezet (Gip-2) a település ellátását biztosító területigényes létesítmények övezete. Az övezetben az építménymagasságot, közművesítettséget, zöldfelületet, környezetterhelési határértéket, a környezeti illeszkedés biztosításával a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével kell egyedileg meghatározni.

(6) A Gip-3 építési övezetben

- elhelyezhető: szolgálati lakás, iroda, és mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület,

- a kialakítható telek minimum 900 m2,

- -

- a beépítettség maximum 50 százalék, ami a beültetési kötelezettségű telekrész figyelmen kívül hagyásával számítandó,

- az építménymagasság maximum 10,5 méter, ami technológiai szükségszerűségből változhat,

- a zöldfelület minimum 40 százalék, amit háromszintes, őshonos növényzettel kell megvalósítani,

- a beültetési kötelezettség háromszintes, őshonos növényzettel teljesítendő

(7) A Gip-4 építési övezetben:

a) elhelyezhető:

aa) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület

ab) szolgálati lakás

b) Kialakítható telek: minimum: 1500 m2

c) Beépítési mód: szabadonálló

d) Beépítettség: maximum: 50%

e) Építménymagasság: maximum 9 m,  technológiai szükségszerűségből következő toronyszerű építmények: maximum 20 m.

f) Zöldfelület: minimum: 25%

Különleges területek

11. §

Különleges területek:

- a sportterület (Ksp),

- a temető (Kt),

- a hulladéklerakó (Kh).

Sportterület

12. §

- A sportterületek a sport-, szabadidős-, pihenés- és a testedzés céljára szolgáló területek.

- A sportterületen sportlétesítmény és szociális helyiségei, valamint az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület helyezhető el.

- A sportterületen:

  - a beépítettség maximum 10 százalék,

  - az építménymagasság minimum 3,5 méter, maximum 10,5 méter,

  - a zöldfelület minimum 40 százalék,

  - a terület körbefásítása kötelező.

Temető

13. §

- A temető a szabályozási tervben lehatárolt terület. A területen ravatalozó, kápolna és síremlék helyezhető el. A temetőt kerítéssel kell körbehatárolni.

- A temető telekhatárától 200 méteren belül az egyébként elhelyezhető építmény is csak akkor helyezhető el, ha az kegyeleti és mentálhigiénés szempontból nem zavaró.

- Engedéllyel helyezhető el a kripta és a 2,5 méternél magasabb síremlék.

- Új parcellázás esetén előfásítást kell végezni.

Hulladéklerakó

14. §

A 0285/5 hrsz-ú telken lévő, lezárt szilárd hulladéklerakó területén – amennyiben a környezetvédelmi felülvizsgálat eredménye szerint a terület hasznosítható – hulladékudvar, építési törmeléklerakó vagy dögkonténer elhelyezhető.

Beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírások

15. §

- A beépítésre nem szánt területek

  - a közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek,

  - a zöldterületek

  - az erdőterületek

  - a mezőgazdasági területek

  - a vízgazdálkodási területek

f) 	a különleges beépítésre nem szánt terület, amely közösségi terület

- A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges közművek kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtető feladata.

Közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek

16. §

- A közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek az országos és helyi közutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák, a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

- A területen az OTÉK 26. § (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.

- A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint

  - országos mellékút övezetre (KÖu-1)

  - községi gyűjtő- és lakó utak övezetre (KÖu-2)

  - egyéb utak övezetre (KÖu-3)

  - vasút övezetre (KÖk) tagozódik.

- Az országos mellékút övezetbe (KÖu-1):

- az 5307. és 5301. jelű országos mellékutak tartoznak,

- gépjármű forgalomra minimum 6 méteres burkolati szélességet kell kialakítani,

- beépítésre szánt szakaszán kétoldali járdát kell kialakítani.

- A községi gyűjtő- és lakó utak övezetben (KÖu-2):

- a szabályozási szélesség minimum 12 méter,

- gépjármű forgalomra minimum 4 méter burkolati szélességet kell kialakítani,

- legalább egyoldali járdát kell kiépíteni.

- Az egyéb utak övezetbe (KÖu-3) tartozik minden egyéb, külön jel nélküli út. Szabályozási szélessége minimum 8 méter, kivéve

- a legfeljebb 3 db telek kiszolgálására szolgáló út, ahol minimum 4 méter,

- a hálózati jelentőségű dűlőút, ahol minimum 12 méter, melyet fasorral kell megvalósítani.

(7) A (3) bekezdésben felsorolt övezetekben a vasút övezet kivételével:

- a közüzemi közműhálózatokat, közműlétesítményeket és a vízelvezetés mérnöki létesítményeit közút építési területén, közterületen vagy közmű-üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. Az elhelyezésnél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. Közút építési területén elhelyezendő közművek esetében az érintett útkezelő hozzájárulását minden esetben be kell szerezni.

- a közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének szintén közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. Közművek számára szolgalmi jogot új beépítésű területen csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz. A védőtávolságon belül bármilyen tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.

- új közművezeték létesítésekor és egyéb építési tevékenység (út-, építmény-, épület- műtárgyépítés, stb.) esetén a kivitelezés során a meglévő közművezeték nyomvonalával vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző építéseknél a meglévő közművezetékek vagy közműlétesítmények kiváltását vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni.

- új út építésénél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek és vízelvezetés egyidejű kiépítéséről, illetve a meglévő közművek és vízelvezetés egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.

(8) A vasúti övezetben (Kök) vasúti építmény helyezhető el.

Zöldterületek

17. §

- A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint

  - községi park övezetre (Z-1)

  - védelmi zöldterület övezetre (Z-2) tagozódik.

- A községi park övezetben (Z-1) pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér), valamint a terület fenntartásához szükséges építmény helyezhető el.

- A védelmi zöldterület övezetben (Z-2) építmény nem helyezhető el. Az övezet mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott telkei kertművelésben tarthatók.

Erdőterület

18. §

- Az erdő céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, a területre az erdőkről szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell. Az erdőterület erdőövezetekre:

  - gazdasági erdőövezetre (E)

  - természetvédelmi erdőövezetre (EV)

tagozódik.

- A gazdasági erdőövezet (E) elsődlegesen az erdőgazdálkodás céljára szolgáló terület. A terület határa a mezőgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznosításával változhat. A területen az erdő- és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTÉK előírásai szerint helyezhetők el.

- A természetvédelmi erdőövezetbe (EV) a természetvédelmi oltalom alatti erdők tartoznak. Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges besorolásuk az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel valósul meg. A területen a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló létesítményen kívül más létesítmény nem helyezhető el.

Mezőgazdasági terület

19. §

- Mezőgazdasági terület a község teljes, beépítésre nem szánt területe az erdőterület, a közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési, valamint a vízgazdálkodási területek kivételével.

- A mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján általános mezőgazdasági terület, mely

  - általános övezetre (Má)

  - természetvédelmi övezetre (MáV) és (MáV*) alövezetekre tagozódik.

- A terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmény nem helyezhető el, kivéve a természeti kutatást szolgáló építményt, a nyomvonalas létesítményt, valamint a külön előírások szerinti köztárgyakat, a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építményt.

- Az általános övezetben (Má):

  - mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények

    - mezőgazdasági szolgáltatások épületei (javító műhelyek, fafeldolgozók, stb.)

    - termény- és állatfelvásárlás, tejbegyűjtés, zöldség- gyümölcsfelvásárlás épülete,

    - élelmiszeripari feldolgozás, sütöde, savanyító üzem, pince, hütőház épülete,

    - vágóhíd,

    - élelmiszer raktár

  - mezőgazdasági építmények

    - állattartó épületek,

    - növénytermesztés épületei

  - az ellátással kapcsolatos építmények

    - kiskereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltatás épülete,

    - sportolást szolgáló épület,

    - falusi turizmust, ismeretterjesztést szolgáló épület

  - lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények helyezhetők el.

- A 19. § (4) bekezdésben felsorolt épületek – a lakás kivételével – akkor helyezhetők el, ha

  - a telek minimum 1500 m2,

  - a beépítettség maximum 3 százalék,

  - az építménymagasság maximum 7,5 méter, ami technológiai szükségszerűségből növelhető.

  - új építmény és a dűlőút tengelyének távolsága minimum 9 méter,

  - közterület felőli kerítés és a dűlőút tengelyének távolsága minimum 4 méter.

- Lakás építésének feltétele az OTÉK szerinti telekméret megléte, továbbá tanyaudvar kialakítása, ahol a tanyaudvar beépítettsége maximum 30 százalék, az építmény maximális magasassága 4 méter lehet, illetve a telken legfeljebb két lakás építhető.

- Az övezetben építési törmeléklerakó, gyepmesteri telep és hulladékudvar a szakhatóságok hozzájárulása esetén helyezhető el.

- A természetvédelmi övezetben (MáV) a vízügyi és természetvédelmi kezeléshez, fenntartáshoz és kutatáshoz kötődő létesítmények helyezhetők el.

(8a) (MáV*) alövezet előírásai

a) falusi-, és ökoturizmussal kapcsolatos építmények elhelyezhetők.

b) telek: minimum 2,5 ha

c) beépítés módja: szabadonálló

d) építménymagasság: maimum 7,5 m

e) beépítettség: maximum 3%

f) természetes gyepfelület megtartandó

g) vizes élőhely megtartandó

h) fásítás csak őshonos fajokkal a „kivett” művelési ágban nyilvántartott telekrészen lehetséges.

(9)  A hálózati jelentőséggel nem rendelkező külterületi utak – amennyiben egyéb érdeket nem sért – megszüntethetők, illetve áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek és az egyéb földügyi hatósági eljárás követelményeinek betartásával.

Vízgazdálkodási területek

20. §

A vízgazdálkodási területre (V) az általános rendelkezések vonatkoznak.

Különleges beépítésre nem szánt terület

20/A.§

(1) Különleges beépítésre nem szánt (Köz) jelű közösségi terület

a) Közösségi területen a kulturális és szabadidős rendezvények céljára szolgáló építmények elhelyezhetők

b) telek: minimum: 1 ha

c) beépítettség. maximum 2 százalék

d) építménymagasság: maximum 5m”

e) beépítési mód oldalhatáron álló:

ea) előkert: 5m

eb) kötelező építési vonal a sportpályával közös oldalhatár

f) Zöldfelület: minimum 80%, a természetes gyepterület természetvédelmi szempontú fenntartásának kötelezettségével.

Közterületek előírásai

21. §

- A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza azt terület-felhasználási határvonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

- A közterületekre az egyes övezeti, illetve építési övezeti (építési, környezetalakítási) előírásokat kell alkalmazni.

- Közterületen új létesítményt elhelyezni, meglévőt átépíteni, vagy használatban tartani csak elvi építési engedély alapján a közterület használatára vonatkozó, valamint jelen rendelet övezeti előírásainak együttes figyelembevételével lehet.

Értékvédelem előírásai

Régészeti értékek védelme

22. §

(1) Régészeti lelőhelyeket a szabályozási terv ábrázolja és e rendelet függeléke tartalmazza

(2) Régészeti lelőhelyekre az általános előírások vonatkoznak.

Helyi települési értékvédelem szabályozási elemei

23. §

- A helyi védelemre javasolt épített értékek védelmét külön rendelet szabályozza.

- A helyi értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig helyi értékvédelemben részesül:

  - a római katolikus templom (1 hrsz.)

  - a Dankó villa (0118/7 hrsz.)

  - a volt tornyos iskola (02/243 hrsz.)

24. §

-

Védett és védőterületek előírásai

25. §

- A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.

- Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási terv „védőterület határa” jellel jelöli. A védőterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával engedélyezhető.

- Vízügyi közvetlen védőterületek, melyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott:

  - állami csatornáknál: a partéltől 10 méter szabadon hagyandó, állandó épület minimum 15 méterre létesülhet.

  - társulati csatornánál: a partéltől 4 méter szabadon hagyandó, állandó épület minimum 10 méterre létesülhet.

- Közlekedési védőterület, melyen belül az adott övezet, építési övezet szerinti beépítés csak a közlekedési szakhatóság hozzájárulásával engedélyezhető:

- országos mellékutak tengelyétől külterületen 50 - 50 méter

- vasútvonal tengelyétől: 50 méter

- Távvezeték hálózati energiaellátó és közműlétesítmények védőterületei a szabványnak megfelelően:

- földgáz távvezeték (NA 150) 60-65 bar, 20 – 20 méter

- elektromos távvezeték 120 kV: 13 – 13 méter, illetve 20-35 kV: 5 – 5 méter,

- vízműkutak: hatósági előírás szerint

- vízvezeték: MSZ 7482/2-80 szerint

- gázvezeték: MSZ 7048 szerint

- Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védőterület kijelölése érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerűen növelhető.

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

26. §

- Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében a rendezési terv módosítása nélkül rendelhető el:

  - helyi közút céljára történő lejegyzés

  - beültetési kötelezettség

- Helyi közút céljára lejegyzendők a szabályozási terv szerint telekrészek.

- Beültetési kötelezettség vonatkozik a szabályozási terv szerinti telekrészekre.

Értelmező rendelkezések

27. §

Jelen rendelet alkalmazásában:

- iroda: jellemzően információk feldolgozásával, közvetítésével, kereskedelmével (adminisztráció, kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás, stb.) kapcsolatos tevékenység céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény

- kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól különböző, a korábbi szabályoknak megfelelően kialakult beépítés

- meglévő épület: jogerős építési, illetve használatbavételi engedéllyel rendelkező, vagy több, mint 10 éve használatba vett épület

- háztartással kapcsolatos épület: nyári konyha, mosókonyha, szárító, barkács műhely, tároló építmény (tüzelőanyag tároló, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épület, járműtároló (gépkocsi, munkagép, motorkerékpár, stb.) műhely

- homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között mért függőleges távolság

- kézműipari épület: jelentősebb foglalkoztatási létszámmal nem rendelkező, jelentős kiszolgáló (teher) forgalommal nem rendelkező vállalkozás folytatására alkalmas építmény

- kerti építmény: hinta, homokozó, növénytámasz, a pihenést és játékot szolgáló műtárgy, a terepszinttől egy méternél nem magasabb lefedés nélküli terasz

- szálláshely szolgáltató épület: kizárólag vagy túlnyomórészt átmeneti otthon (szállás) céljára szolgáló, szobaegységeket, valamint közös vagy egyéni használatú helyiségeket tartalmazó épület (gyermek, diák, nevelőotthon, szociális otthon, panzió, szálloda, stb.)

- szolgálati lakás: lakás a tulajdonos, használó és a személyzet számára, melyhez önálló telek nem tartozik

- tanyaudvar: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport elhelyezésére alkalmas „kivett” illetve „udvar” nyilvántartású földrészlet

k) Új beépítés: építmények építési telken belüli elhelyezhetősége.

l) Meglévő beépítés: építmények építési telken belüli elhelyezhetősége a 2010. december 31. napján jogszerűen álló építmények figyelembevételével.

Záró rendelkezések

28. §

- Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

- E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Tabdi Község Képviselőtestületének a helyi építési előírásokról szóló 10/1991. (XI. 26.) sz. rendelete, valamint a módosításáról szóló 11/1992. (XI. 24.) sz., a 9/1994. (XII. 20.) sz, valamint a 4/1997. (IV. 1.) Kt. sz. rendelete hatályát veszti.

Kollarik László sk.			Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet sk.

polgármester				 jegyző

Mellékletek:

1. melléklet  Igazgatási terület szabályozási terve 		m=1: 10 000	SZ-1

(12 db részletterv szelvényezésben		m=1:   2 000)

2. melléklet  Belterület szabályozási terve 			m=1:    2 000	SZ-2

Függelékek:

1. Övezeti összesítő

2. Lakóövezetek beépítési mintái

3. Közterület felőli kerítés elhelyezésének mintái

4. Őshonos növények

5. Régészeti lelőhelyek

6. Út mintakeresztszelvény

# Footnotes

Módosításokkal egységes szerkezetben Hatályba lép: 2018. augusztus 17-én és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

(SZ-1) jelű 1:10 000 méretarányú tervet és 6-7. jelű 1:2000 méretarányú részlettervi szelvényeket 11/2010.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította 2010. október 30-i hatállyal

1-5, és 8-12 jelű 1:2 000 méretarányú részlettervi szelvényeket 7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet iktatta be 2009.  június 24-i hatállyal.

Módosította 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) a) pont 2017. június 13-i hatállyal

A 3 jelű 1 : 2000 méretarányú részlettervi szelvényt a 8/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja módosította 2018. augusztus 17-i hatállyal.

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet módosította 2009. június 24-ei hatállyal

Módosította 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 5.§(2)a) pont 2017. június 13-i hatállyal

Módosította a 8/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja 2018. augusztus 17-i hatállyal.

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 3.§-a hatályon kívül helyezte 2009. június 24-től

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 3.§-a hatályon kívül helyezte 2009. június 24-től

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 3.§-a hatályon kívül helyezte 2009. június 24-től

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 3.§-a hatályon kívül helyezte 2009. június 24-től

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 1.§-a iktatta be 2009. június 24-i hatállyal

8/2011.(VI.15.) rendelet 1.§-a iktatta be 2011. június 23-i hatállyal.

8/2011.(VI.15.) rendelet 2.§-a iktatta be	2011. június 23-i hatállyal

8/2011.(VI.15.) rendelet 4.§-a 2011. június 23.-tól hatályon kívül helyezte

8/2011.(VI.15.) rendelet 4.§-a 2011. június 23.-tól hatályon kívül helyezte

Módosította 11/2010.(IX.30.) önkormányzati rendelet 2010. október 30-i hatállyal

Beiktatta a 8/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése 2018. augusztus 17-i hatállyal.

8/2011.(VI.15.) rendelet 4.§-a 2011. június 23.-tól hatályon kívül helyezte

11/2010.(IX.30.) önkormányzati rendelet iktatta be 2010. október 30-i hatállyal

8/2011.(VI.15.) rendelet 4.§-a 2011. június 23.-tól hatályon kívül helyezte

Beiktatta a 8/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése 2018. augusztus 17-i hatállyal.

10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta be 2017. június 13-i hatállyal.

10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdés módosította 2017. június 13-i hatállyal.

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 2.§(1)bek. iktatta be 2009. június 24-i hatállyal

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 2.§(1)bek. iktatta be 2009. június 24-i hatállyal

10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdés iktatta be 2017. június 13- hatállyal

7/2009. (VI. 24.) Kt. sz. rendelet 2.§(2)bek. iktatta be 2009. június 24-i hatállyal

10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be 2017. június 13-i hatállyal

10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította 2017. június 13-i hatállyal

8/2011.(VI.15.) rendelet 4.§-a 2011. június 23.-tól hatályon kívül helyezte

8/2011.(VI.15.) rendelet 3.§-a iktatta be 2011. június 23-i hatállyal

8/2011.(VI.15.) rendelet 3.§-a iktatta be 2011. június 23-i hatállyal